МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»

Российская Федерация, 659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно-Алтайская, 56, т./факс 44-97-91

Технические возможности Городского Дворца культуры г. Бийск

Концертный зал на 700 мест:

Партер – 250 мест

Амфитеатр – 288 мест

Балкон – 162 места

Общие сведения о сцене:

Размер сцены: 15*15 м (h-18м)

Зеркало сцены: 9,8*6  м

Оснащение сцены:

Площадка оснащена 30  штанкетами (длина штанкета  9 м), 4 софитами

Антрактно-раздвижной занавес

Одежда сцены:

кулисы черные – 3 плана

кулисы белые – 3 плана

падуги черные – 2 плана

падуги белые -  4 плана

подзор  (Арлекин) белый – 1шт

Задник сцены:

горизонт

звездное небо

черный

Световое оборудование:

1. Пульт управления сценическим освещением СУТО-60-4

2. Пульт управления головами и светодиодными приборами INVOLIGHT PL 350

3. В световых ложах по 8 прожекторов ПАР-64 и по 4 ПРЭ-212

4. На I софите 3 светодиодных головы заливных 2 прожектора СВТГ-1, 2 прожектора СВТГ-0,5, 4 прожектора светодиодные заливные

5. На II софите 8 прожекторов ПАР-64, 2 прожектора ПАР-55

6. На III софите 8 прожекторов ПАР-56

7. На горизонтальном софите светодиодные панели MEGA TRI BAR 5  шт.

8. Следящий прожектор ПРТКМ-575 с лампой КГМ-220-1000

9. Пульт световой HOG 500

10. Световой прибор полного вращения

BEAM 320-1

BEAM 320-2

BEAM 320-3

BEAM 320-4

11. Стратоскоп INVIPHT

12. Генератор снега

13. Генератор дыма EURO DJ HAIZER 500

14. Набор светодиодных прожекторов EURO DJ LED PAR SET-1, SET-2

15. Прожектор заливного света

MINI TRACK – 1

MINI TRACK – 2

MINI TRACK – 3

MINI TRACK – 4

Звуковое оборудование:

1. Микшерный пульт BEHRINGER DDX 3216

2. Микшерный пульт EURODESK-M{-3282А

3. Усилитель JEDIA-L.3.0x

4. Акустическая система В-52 (4 Квт) АСТ-18

5. Обработка Digitech DSP-128

6. Эквалайзер Alesis M-EQ-230

7. Компрессор Behrinder PRO-XL

8. Радиосистемы

AKG-VHF HT 40

AKG-SR 45 – 2 шт.

Shure-PG 58 – 2 шт.

Audio-Technica ATW-T 220 – 2 шт.

9. Акустическая система

X Line – 4 шт. по 500 Вт

Carlsbro 2 сателита по 600 Вт

Carlsbro 2 сабвуфера по 400 Вт

Carlsbro 2 сателита по 300 Вт

10. Микрофоны AKG-1000 - 6 шт.

11. Minidisk DECK SONY-MPS-S 9 (без автопаузы)

12. Minidisk DECK SONY-MDM 74D

13.Одна мониторная линия. Мониторы 2 шт. по 300 Вт

14. Компакт проигрыватель Pioner

Оборудование:

Гримерные – 4 шт.

Трибуна

Стулья, столы и др.

Директор

МБУ «Городской Дворец культуры»                                 И. В. Рязанова